## Slide 1
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:
ПЛАНЫ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ ИГРЫ
14.02.2019
ВЯЧЕСЛАВ КОЛЕСНИК,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ УЦСС
E-mail: v.kolisnyk@uscc.ua
+38 (067) 442-93-63

## Slide 2
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
КЛИЕНТЫ
ПАРТНЕРЫ
Ведущие производители
Металлоконструкций
Поставщики средств
антикоррозионной защиты
Основные наши цели:
  Увеличение доли стальных конструкций на строительном рынке Украины.
  Повышение конкурентоспособности компаний-участников УЦСС

## Slide 3
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В УКРАИНЕ, тыс. т.
Chart: 
Экспорт | 15.8 | 16.3412 | 18.0426 | 18.762 | 7.9119 | 9.8931 | 9.8291 | 11.9523 | 8.3 | 12 | 18 | 25 | 32
Производство | 86.7381 | 107.5025 | 119.3867 | 133.2369 | 88.7973 | 63.3074 | 73.3771 | 85 | 109.5 | 130 | 150 | 180 | 210

## Slide 4
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
ДОЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УКРАИНЕ, %
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
В нежилом строительстве | 20.1985 | 19.9479 | 21.4138 | 28.0297 | 24.1772 | 33.1545 | 42.6413 | 38.6395 | 43.448
Во всем строительном рынке | 7.3332 | 9.0971 | 8.6993 | 10.2065 | 9.0072 | 7.1556 | 7.9952 | 7.6953 | 10.4275

## Slide 5
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
5 «ПОЧЕМУ» ДЛЯ АКЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Негативный опыт работы с металлоконструкциями
Необходимость постоянного ремонта
антикоррозионного покрытия: повышение стоимости эксплуатации
Нанесение АКЗ, не соответствующей условиям эксплуатации (нанесения)
Решение о выборе АКЗ принимает сторона, не несущая ответственности
2
3
4
5
Почему заказчик может отказаться от м/к?
1

## Slide 6
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ АКЗ
ВЫБОР ПОКРЫТИЙ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯМ НАНЕСЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ЗАТРУДНЯЮЩИХ НАНЕСЕНИЕ ЛКМ
ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ЗАТРУДНЯЮЩИХ ОТВОД ВОДЫ С КОНСТРУКЦИЙ
2
3
4
ВЫБОР ПОКРЫТИЙ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО СРЕДЕ И СРОКУ
1

## Slide 7
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМИ

## Slide 8
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
ДЕФЕКТЫ ПОКРЫТИЙ
Подтеки. Задержка растворителя (пористая плёнка). Трещины
Кратеры и поры. Ослабление барьерных свойств плёнки. Преждевременная коррозия
Штрихи от кисти. Неравномерное покрытие (косметический дефект)
Полосы. Неравномерная толщина покрытия
Апельсиновая корка. Неоднородное покрытие (косметический дефект)
Трещины. Преждевременная коррозия в результате проникновения агрессивной среды через трещины покрытия
1
2
3
4
5
6

## Slide 9
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
ДЕФЕКТЫ ПОКРЫТИЙ
7. Морщинистость. Мягкость покрытия. Плохой внешний вид покрытия — косметический дефект.
8. Подслойная коррозия. Разрушение покрытия. Уменьшение толщины металла вследствие коррозии!!!
9. Недостаточная толщина слоя. Преждевременная коррозия.
10. Осмотические пузыри.Появление пузырей которые приводят к вздутию, отслоению покрытий и к коррозионным разрушениям
11. Слабая адгезия. Разрушение покрытия.
11
10
7
8
9

## Slide 10
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Проект с «номинальной» покраской - реальный кейс
Вес 127 т
среда сильноагрессивная
толщина АКЗ в проекте 60мкм
Действия по вопросу:
ЗМК – запрос о несоответствии системы АКЗ условиям среды
Автор КМ – на других объектах вопросов не было
Менеджер проекта – выполнить все по КМ в рамках бюджета
Последствия :
ЗМК – дополнительные работы по очистке и покраске, отказ от гарантии
Монтажник – дополнительные работы по очистке и покраске
Меткомбинат – постоянный ремонт, низкий срок службы м/к

## Slide 11
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
Ежегодные расходы на ремонт:
800 тыс.грн
Первый полный ремонт АКЗ:
12 мес. после поставки
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Slide 12
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНЫХ РЕШЕНИЙ ПО АКЗ В ПРОЕКТАХ
грунтовка металлических поверхностей перед покраской 2 раза ХС-010;
покраска лаком металлических поверхностей за 5 раз ХС-76.
Значительное превышение допустимого количества слоев в системе
НЕСООТВЕТСТВИЕ:
7
СЛОЕВ
Грунтовка металлических поверхностей
ГФ -021
ЛКС с ТСП ниже 80 мкм не является антикоррозионной защитой металлической поверхности
Толщина слоя 30 МКМ
Схема с количеством слоев более 2-3 и использованием материалов с длительным временем сушки
Нанесение всей схемы АКС занимает более недели в зимний период
время нанесения АКС

## Slide 13
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
Определяет АКЗ
Согласовывает замену
Наносит ЛКМ
Пересогласовывает у заказчика
Несет «условную» ответственность
ЗАКАЗЧИК
Принимает решение по замене
Контролирует качество АКЗ
Решает проблемы с эксплуатацией
ПРОЕКТИРОВЩИК
Определяет требования к АКЗ, исходя из ТЗ Заказчика
ИСПОЛНИТЕЛЬ - ЗМК
Выбирает АКЗ, соответствующую требованиям проекта (ТЗ Заказчика) и стандарта ISO 12944
Соблюдает технологию нанесения
Предоставляет гарантию совместно с исполнителем
Разрабатывает проект АЗ (может быть выполнено Проектировщиком)
Проводит расчеты по расходу ЛКМ по проекту КМ
Предоставляет технологическую карту, проводит обучение исполнителя
Проверяет условия нанесения
Участвует в окраске эталонного участка
Предоставляет гарантию совместно с поставщиком
ПОСТАВЩИК ЛКМ
Поставляет ЛКМ
Консультирует по замене АКЗ
??? Сервис
ПОСТАВЩИК ЛКМ
ИСПОЛНИТЕЛЬ - ЗМК
ПРОЕКТИРОВЩИК
ЗАКАЗЧИК
Подготовка ТЗ на производство м/к Проектировщику и (или) Исполнителю
Получение гарантии
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

## Slide 14
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
ЧТО УКАЗЫВАЕТ ПРОЕКТИРОВЩИК В ПРОЕКТЕ
Среда эксплуатации покрытий
Необходимый срок службы, среда эксплуатации, дополнительные требования к АКЗ, цвет верхнего слоя
1
1
ЧТО УКАЗЫВАЕТ ЗАКАЗЧИК В ТЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К
Как вариант, спецификация АКЗ
3
Дополнительные требования к АКЗ: температура эксплуатации, механическая нагрузка и т.п., цвет верхнего слоя либо спецификация АКЗ, полученные из ТЗ Заказчика
2
Степень ржавления (Ri x) для определения срока гарантии –
стандартно Ri 3
2

## Slide 15
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
ГАРМОНИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
ISO 12944:2018 В УКРАИНЕ
Возможность отечественных производителей антикоррозионных материалов соответствовать требованиям европейских стандартов на украинском рынке
Переход от низкоэффективных и сложных в применении АКС к надежным и долгосрочным
Переход на единый стандарт требований к АКС для международных и отечественных проектов
Отсутствие обязательной сертификации антикоррозионных материалов и систем покрытий отечественного производства для внутреннего рынка

## Slide 16
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
ISO 12944-5:2018
ПРИМЕЧАНИЕ: В дополнение к технологии на основе полиуретана могут применяться другие технологии покрытия, например, полисилоксаны, алифатический полиуретан и фторполимер [сополимер фторэтилен/дивиниловый эфир (FEVE)].
Таблица C.2. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В СРЕДЕ КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ С3

## Slide 17
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
ПРИМЕЧАНИЕ: В дополнение к технологии на основе полиуретана могут применяться другие технологии покрытия, например, полисилоксаны, алифатический полиуретан и фторполимер [сополимер фторэтилен/дивиниловый эфир (FEVE)].
Таблица C.3. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В СРЕДЕ КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ С3
ISO 12944-5:2018

## Slide 18
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
ПРИМЕЧАНИЕ: В дополнение к технологии на основе полиуретана могут применяться другие технологии покрытия, например, полисилоксаны, алифатический полиуретан и фторполимер [сополимер фторэтилен/дивиниловый эфир (FEVE)].
Таблица C.4. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В СРЕДЕ КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ С4
ISO 12944-5:2018

## Slide 19
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
ПРИМЕЧАНИЕ: В дополнение к технологии на основе полиуретана могут применяться другие технологии покрытия, например, полисилоксаны, алифатический полиуретан и фторполимер [сополимер фторэтилен/дивиниловый эфир (FEVE)].
Таблица C.4. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В СРЕДЕ КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ С4
ISO 12944-5:2018

## Slide 20
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ (нормативне забезпечення)
Найменування НТД | Вимоги
ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» | Додаток Е. Склад проекту (затверджувальної частини РП) Розділ Е4. Архітектурно-будівельні рішення. В п. 5 передбачені заходи із захисту будівельних конструкцій від корозії
ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проектування» | п. 5.1.3. В робочій документації слід наводити вимоги про ступінь агресивного впливу атмосферного повітря та корозійних середовищ, рекомендації до вибору системи захисного покриття, марок матеріалів та ступеня очищення поверхонь сталевих конструкцій, проектний рівень корозійної небезпеки для виконання вимог протикорозійного захисту згідно з ДСТУ Б В.2.6-193 та ДСТУ Б В.2.6-186
ДБН В.2.3-26:2010 «Мости та труби. Сталеві конструкції. Правила проектування» | п. 4.4. У робочих кресленнях КМ слід надавати всю необхідну інформацію … , вказувати повну систему захисту від корозії (а не тільки шарів, що наносяться на заводі при виготовленні)

## Slide 21
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ (нормативне забезпечення)
Найменування НТД | Вимоги
ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної і робочої документації» | Додаток А. До основного комплекту робочих креслень входить розділ – Антикорозійний захист конструкцій будинків і споруд
ДСТУ Б А.2.4-7:2009 «Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень» | п. 6.2. До складу загальних даних по робочих кресленнях, крім даних, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, включають дані про заходи з антикорозійного захисту конструкцій (за відсутності основного комплекту робочих креслень марки А3)
ДСТУ А.2.4-43:2009 «Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій» | п. 5. Правила оформлення робочих креслень. п. 5.1. Загальні дані: – умови щодо антикорозійного захисту будівельних металевих конструкцій

## Slide 22
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ (нормативне забезпечення)
Найменування НТД | Вимоги
ДСТУ Б.2.6:193:2013 «Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги проектування» | 1.1. Визначені технічні вимоги до захисту від корозії металевих конструкцій будівель і споруд. 1.3. Вимоги цього стандарту потрібно враховувати при розробленні робочої і проектної документації на металеві будівельні конструкції. Робочі креслення протикорозійного захисту будівель і споруд повинні виконуватись відповідно до ДСТУ Б А.2.4-15
ДСТУ Б А.2.4-15:2008 «Антикорозійний захист конструкцій будівель і споруд. Робочі креслення (марка А3)» | 1.1. Установлює склад та правила виконання основного комплекту робочих креслень марки А3. 3.3. Комплект робочих креслень марки А3 містить: – основні вимоги до робочих креслень; – робочі креслення А3; – відомості обсягів антикорозійних робіт

## Slide 23
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ (нормативне забезпечення)
Найменування НТД | Вимоги
ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 «Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель і споруд від корозії» | Вимоги до технології проведення робіт із антикорозійного захисту
ДСТУ ISO 12944-5:2007-2018?? «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи» | Комбінації захисних фарб
ДСТУ ISO 12944-2:2007-2018?? «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 2. Класифікація середовищ» | 

## Slide 24
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
1. ДБН А 2.2-3:2014 «Склад та зміни проектної документації на будівництво»
Раздел 9. Рабочая документация (Р)
Возложить функции разработчика раздела по антикоррозионной защите конструкций зданий и сооружений на генпроектировщика или на производителя (поставщика) антикоррозионных материалов.
Задание на проектирование. Перечень основных данных и требований (Приложение Б)
Дополнить пункт о требовании заказчика к разработке раздела антикоррозионной защиты конструкций зданий и сооружений (для объектов СС2 и СС3) (марка А3).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по внесению изменений в нормативно-техническую документацию, определяющую требования к антикоррозионной защите строительных конструкций

## Slide 25
АССОЦИАЦИЯ УЦСС
2. ДБН В 2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проектування»
Раздел 2. Нормативные ссылки
Включить ДСТУ ISO 12944 (версия 2018 года) «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій».
3. ДБН В 2.3-26:2010 «Мости та труби. Сталеві конструкції. Правила проектування»
П.4.4
Внести изменения по исключению требования к разработчикам КМ указывать в документации полную систему защиты металлоконструкций от коррозии.
4. После гармонизации всех частей версии 2018 года ISO 12944 обратиться к ТК 301 с просьбой рассмотреть возможность (с учетом переходного периода 1–2 года) приостановления действия ДСТУ Б.2.6-193:2013 «Захист металевих конструкцій від коррозії. Вимоги проектування».
5. Просить участников рынка лакокрасочных материалов заказать профильному ТК 168 гармонизацию всех разделов новой версии ISO 12944 «методом перевода».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

## Slide 26
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
ВЯЧЕСЛАВ КОЛЕСНИК,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ УЦСС
E-mail: v.kolisnyk@uscc.ua
+38 (067) 442-93-63